1. Назначение изделия

1.1. Контроллер LED-IPC-s предназначен для использования в качестве элемента систем управления освещением. Контроллер представляет собой изделие на базе промышленного компьютера с элементами коммутации и специализированным программным обеспечением.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики приведены в табл.1.

Таблица 1

| Изделие Характеристики | Контроллер LED-IPC-s |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменного тока | ~ 175 до 260 В , частотой 47-53 Гц |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | IP4x |
| Класс защиты от поражения электротоком по ГОСТ Р МЭК 60950 | I (первый) |
| Процессор | Intel® Core™ i5-7400 Processor (4-Cores, 3.0 GHz, 8 GT/s, 6Mb) |
| Оперативная память | 8GB DDR4-2133 (2DIMM/4) |
| Постоянная память | 2.5" 128GB SSD SATA |
| Система ввода/вывода | 2x USB 3.0, 1 PS/2, 1 LAN |
| Видеовыход | HDMI, VGA, Dual Link DVI-D |
| Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р МЭК 60950, ГОСТ IEC 60950-1, ГОСТ IEC 61140, ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ Р 50948. |
| Операционная система | Windows |
| Температура эксплуатации | температура окружающего воздуха от 1ºС до 35ºС; относительная влажность не более 60% при 20ºС; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Габаритные размеры | U1 (547 × 482 × 88 мм) |
| Способ монтажа | в стойку 19"" |
| Масса, max | 2 кг |

3. Комплектность поставки

3.1. В комплект поставки входит:

контроллер LED-IPC-s, шт………………………………………………..1

упаковка, шт……………………………………………………………......1

паспорт, шт…………………………………………………………………1

4. Требования по технике безопасности

4.1. Установку контроллера производить только при отключенном питании.

4.2. Запрещается открывать контроллер.

4.3. Необходимо оберегать корпус контроллера от механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ КОНТРОЛЛЕРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ

ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

5. Порядок монтажа и подключения

5.1. Распаковать контроллер.

5.2. Подключить контроллер к сети управления.

5.3. Проверить контроллер на работоспособность.

6.Правила хранения и транспортировки

6.1 Условия транспортирования контроллеров в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения Ж3 (3) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - группе ОЛ по ГОСТ Р 51908.

6.2 После транспортирования при отрицательных температурах контроллер должен быть выдержан в нормальных климатических условиях в упаковке не менее 6 часов.

6.3 Хранение контроллеров предусмотрено в оригинальной упаковке, в защищенном от осадков, пыли, прямого солнечного излучения помещении при температуре от плюс 50С до плюс 400С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25ºС).

6.4 Срок сохраняемости контроллеров в оригинальной упаковке до ввода в эксплуатацию - не менее 1 года.

7.Требования охраны окружающей среды и утилизации

7.1 Контроллер не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации.

|  | Устройство утилизируется согласно требованиям к электронным и электротехническим товарам (изделиям) |  |
| --- | --- | --- |

8.Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить контроллер, вышедший из строя по причине производственных дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации, в течение гарантийного срока.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил установки и эксплуатации контроллеров, изложенных в данном паспорте.

8.3 Срок службы контроллеров не менее 5 лет.

8.4 При возникновении неполадок в работе светильника обращаться в сервисную службу                       ООО «Интилед» по бесплатному телефонному номеру/ WhatsApp +7 800 333 05 33, по электронной почте help@intiled.ru или оставить заявку на сайте www.intiled.ru.

9. Свидетельство о приемке

| Диапазон заводских номеров изделий в партии |  | Количество изделий в партии | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата выпуска |  | Представитель ОТК |  |
|  |  |  | печать |

Адрес организации-изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, литер А,

пом. 12-Н, ч.пом. 33, оф. 4-41, 4 этаж

Адрес производства: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, строение 10.

https://intiled.ru/

ПАСПОРТ

Контроллер LED-IPC-s