1. Назначение изделия

  - Устройство Конвертер USB-ILCS (далее - конвертер) предназначено для преобразования USB-интерфейса в RS-485.

  - Декларация о соответствии ЕАС № RU Д-RU.МО10.В.05215.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики конвертера приведены в табл.1.

Таблица 1

| Устройство Характеристики | Конвертер USB-ILCS |
| --- | --- |
| Питание | От USB |
| Потребляемая мощность, max | 1 Вт |
| Класс защиты от поражения электротоком по ГОСТ 12.2.007.0 | I I I (третий) |
| Скорость передачи данных | 5000 Кбит/с |
| Входной интерфейс | USB |
| Выходной интерфейс | RS-485 |
| Протокол управления | DMX-512, протокол ILCS |
| Количество DMX-пространств | 20 |
| ПО | Intituner, Intilight |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У 1 |
| Температура эксплуатации | от - 40 до + 45°C |
| Степень защиты от внешних воздействий СТБ IEC 60598-1 | IP30 |
| Габаритные размеры, мм | См. рис.1 |
| Масса, max | 0,5 кг |

*Примечание: Ввиду того, что организация-изготовитель проводит постоянную работу по улучшению качества изделий, внешний вид, комплектность и технические характеристики изделия могут отличаться от приведенных данных.

3. Комплектность поставки

3.1. В комплект поставки входит:

конвертер, шт	1;

кабель USB 2.0-AM/BM 1.8m, шт	1;

кабель AS-CAB004 4x0,22, шт	1;

разъем ТР-4Р4С (вилка RJ-11)	1;

паспорт, шт	1;

упаковка, шт	1 (на 4 конвертера)

4. Требования по технике безопасности

4.1Необходимо оберегать корпус конвертера от механических повреждений.

4.2. Очистку корпуса производить с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

Рис.1

5. Порядок монтажа и подключения

5.1. Распаковать конвертер.

5.2. Подключить конвертер по следующему алгоритму:

- Подключить конвертер к ПК кабелем USB 2.0-AM/BM 1.8m;

- Установить драйвер (поставляется вместе с ПО);

- Убедиться, что на конвертере погас красный светодиод” Error”;

- Подключить выходной кабель AS-CAB004 4x0,22 с разъемом ТР-4Р4С (вилка RJ-11) к соединителю TJ4-4PC на корпусе конвертера;

- Соединить выходной кабель с объектом управления. Схема подключения см. на рис.2.

6. Схема подключения

6.1 Схема монтажа и подключения представлена на рис. 2

Рис.2

7. Режимы работы

7.1. Режимы работы конвертера приведены в табл.2.

Таблица 2

| Светодиодные индикаторы | Описание процессов |
| --- | --- |
| Красный светодиод загорается на 1 секунду и гаснет | Конвертер готов к работе |
| Красный светодиод горит постоянно | На ПК не установлен драйвер устройства |
| Зеленый светодиод мерцает | Конвертер в режиме передачи информации |

8.Правила хранения и транспортировки

8.1. Для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 до плюс 40°С.

8.2.Конвертер должен транспортироваться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов).

8.3. Условия хранения конвертеров – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.

8.4. Хранение конвертера предусмотрено в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого солнечного излучения, дождя, пыли и плесени помещении при температуре от минус 40 до                  плюс 40 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

9. Требования охраны окружающей среды и утилизации

9.1. Устройство не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации.

|  | Устройство утилизируется согласно требованиям к электронным и электротехническим товарам (изделиям) |  |
| --- | --- | --- |

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев от даты поставки устройства покупателю при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

10.2. Срок службы устройства не менее 8 лет.

10.3 При возникновении неполадок в работе устройства обращаться в сервисную службу                     ООО «Интилед» по бесплатному телефонному номеру/ WhatsApp +7 800 333 05 33, по электронной почте help@intiled.ru или оставить заявку на сайте www.intiled.ru.

11. Свидетельство о приемке

| Диапазон заводских номеров изделий в партии |  | Количество изделий в партии | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата выпуска |  | Представитель ОТК |  |
|  |  |  | печать |

Адрес организации-изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, литер А,

пом. 12-Н, ч.пом. 33, оф. 4-41, 4 этаж

Адрес производства: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, строение 10.

https://intiled.ru/

ПАСПОРТ

Конвертер USB-ILCS